渝投促函〔2023〕15号

## 重庆市外商投资促进中心

## 关于公务车采购网上询价的公告

重庆市外商投资促进中心公务车采购（项目）采用网上询价方式进行采购，欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。

一、采购项目名称及数量 （项目总预算：250,000.00 元）

| 采购目录/需求描述 | 采购预算(元) | 数量 | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购目录：商务车 需求描述：详见询价通知书。 | ￥250,000.00 | 1辆 | ￥250,000.00 |

二 、供应商资格要求 （参加报价的供应商必须在重庆市政府采购网注册，成为 “重庆市政府采购云平台网上竞采” 的有效供应商。）

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）具有品牌授权经销商资质。

三、报价时间

报价开始时间：2023-06-09 10:00:00（北京）

报价截止时间：2023-06-09 11:00:00（北京）

四、保证金

无

五、响应文件要求

文件必须上传：否

六、商务条款

（一）交货时间及地点；

1.交货时间：采购合同签订后3个日历日内交货，并完成安装调试。

2.交货地点：采购人指定地点（重庆市范围内）。

（二）报价要求：报价须为人民币总价报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费（不包含购置税），因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿；

（三）付款方式：详见询价通知书。

七、其它说明及要求

（一） 成交原则说明：在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商；

（二）报价说明：本项目采用“网上询价”采购方式，供应商需在本项目规定的报价有效时间段内进行在线一次性报价，在报价截止前可修改报价；

（三）采购异议处理：供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人或代理机构提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

八、联系方式

单位名称：重庆市外商投资促进中心办公室

联系人：高福超

联系电话：023-67960610

地址：重庆市外商投资促进中心外经贸大厦9楼

附件：询价通知书

#### 重庆市外商投资促进中心

2023年6月6日

#### （此页无正文）

重庆市外商投资促进中心办公室                  2023年6月6日印发

附件

询价通知书

询价项目名称：重庆市外商投资促进中心

公务车辆采购

采购人：重庆市外商投资促进中心

二〇二三年六月

第一篇  询价项目技术（质量）需求

一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务车 | 1辆 | 1.所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 2.预算不包含车辆购置税,上户费用，保险费用。 |

二、技术规格及质量要求

1.产品技术参数

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 颜色：蓝色 |
| 2 | 参数功能：长宽高（mm）：≥5238×1878×1800； |
| 3 | 轴距（mm)：≥3088 |
| 4 | 整备质量（kg）：≥2435 |
| 5 | 车身结构：MPV |
| 6 | 发动机：2.0T涡轮增压可变缸发动机 |
| 7 | 最大扭矩（N.m）350 |
| 8 | 燃料形式:汽油+48轻混系统 |
| 9 | 变速箱： 9挡手自一体 |
| 10 | 驱动方式：前置前驱 |
| 11 | 悬挂类型：前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式非独立悬架 |
| 12 | 驻车类型：电子驻车 |
| 13 | 制动器类型：前通风盘式/后盘式 |
| 14 | 安全气囊：主/副驾驶座安全气囊 前排双侧面气囊 |
| 15 | 舒适配置：定速巡航，一键启动，四门无钥匙进入，发动机启动，自动驻车，上坡辅助，电动天窗，铝合金轮毂，右侧电动门，远程启动，真皮方向盘，12英寸中控大屏，8英寸液晶仪表，全车皮质座椅，前排座椅加热，高德地图，手机投屏，前排2USB接口/后排4USB接口，LED远近光广源，大灯高度可调节，主驾驶位车窗一键升降，自动防炫目内置后视镜，自动空调，PM2.5过滤装置，倒车影像，倒车雷达。 |
| 16 | 所提供车型须为该系列2023款车型 |

2.其他要求：

2.1供应商所提供货物不得低于上述技术参数要求，且为原厂配置，不接受任何改装或加装；

2.2供应商需要独立完成本项目，不得转包、分包；

2.3参与上述车辆报价的供应商若为经销商，须具备制造商认可的经销商资格，或具备4S店经营规模经销商资质；

2.4参与上述车辆报价的供应商自身能够按国家三包法执行及质量保证；

2.5参与上述车辆报价的供应商自身必须能够提供产品完整的售后服务体系。

注：若供应商不能满足上述要求，采购人有权拒绝签订合同，并追究其责任。

第二篇  询价项目商务需求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

1.采购合同签订后3个日历日内交货，并完成安装调试。

（二）交货地点

采购人指定地点（重庆市范围内）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认；

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿；

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下。

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见；

6.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：燃油车质保3年或10万公里；

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议；

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在1小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在6小时内派出专业人员进行技术支持；

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

三、报价要求

报价须为人民币总价报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费（不包含购置税），因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

车辆到达指定地点并验收合格后，采购人向成交供应商支付合同全款。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。